## Slide 1
NHÓM 31
ỨNG DỤNG IOT TRONG TRỒNG TRỌT NHÀ KÍNH
Người hướng dẫn:
Người thực hiện:
ThS TRẦN TRUNG TÍN
Nguyễn Thị Kim Tiến - 52100491
Đinh Phương My - 52100703
Trần Thị Anh Thư - 52100489

## Slide 2
NHÓM 31
MỤC LỤC
Các chức năng
Linh kiện sử dụng
Đánh giá chi phí
Quy trình cơ bản
Xây dựng mô hình

## Slide 3
CÁC CHỨC NĂNG
Bật đèn sáng tự đông
Điều triển các thiết bị IoT từ xa
Điều chỉnh nhiệt độ tự động
Điều chỉnh nồng độ CO2 tự động
Tưới nước tự động
Vận hành:
  (1-5): Tự động điều chỉnh dựa trên các thông số cảm biến và quy trình lập trình
  (6): Điều khiển bằng ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính
NHÓM 31
5
5
1
3
6
4
2
Bón phân tự động

## Slide 4
Cung cấp Oxi cho cây trồng
QUẠT THÔNG GIÓ
Đảm bảo độ ẩm môi trường sống cho cây trồng
MÁY BƠM
NHÓM 31
LINH K﻿IỆN SỬ DỤNG

## Slide 5
Tăng cường ánh sáng nhân tạo cho cây trồng
ĐÈN
Tự động hóa việc tưới nước cho cây trồng
VÒI PHUN NƯỚC TỰ ĐỘNG
NHÓM 31
LINH K﻿IỆN SỬ DỤNG

## Slide 6
NHÓM 31
CẢM BIẾN
NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM
CẢM BIẾN
CARBON DIOXIDE
LINH K﻿IỆN SỬ DỤNG
CẢM BIẾN
ÁNH SÁNG

## Slide 7
CẢM BIẾN
Độ ẩm đất
CẢM BIẾN
Đo độ PH của đất
NHÓM 31
LINH K﻿IỆN SỬ DỤNG

## Slide 8
Thiết bị | Loại | Số lượng | Giá thành
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | RS485 | 1 | 215.000
Cảm biến ánh sáng | RS485 | 1 | 2.920.000
Cảm biến CO2 | RS485 | 1 | 5.000.000
Cảm biến độ ẩm của đất | RS485 | 1 | 275.000
Cảm biến độ PH của đất | RS485 | 1 | 5.000.000
Tổng | Tổng | Tổng | 13.410.000
NHÓM 31
ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ

## Slide 9
QUY TRÌNH TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG
NHÓM 31
QUY TRÌNH CƠ ﻿BẢN

## Slide 10
NHÓM 31
QUY TRÌNH CƠ ﻿BẢN
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ TỰ ĐỘNG

## Slide 11
NHÓM 31
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH NỒNG ĐỘ CO2 TỰ ĐỘNG
QUY TRÌNH CƠ ﻿BẢN

## Slide 12
NHÓM 31
QUY TRÌNH BẬT ĐÈN CHIẾU SÁNG TỰ ĐỘNG
QUY TRÌNH CƠ ﻿BẢN

## Slide 13
NHÓM 31
QUY TRÌNH BÓN PHÂN TỰ ĐỘNG
QUY TRÌNH CƠ ﻿BẢN

## Slide 14
  Các thiết bị IoT được kết nối không dây với Home Gateway
  Quản lý thông qua server:
192.168.2.3/255.255.255.0
Điều khiển, giám sát bằng laptop được kết nối với Home Gateway hoặc sử dụng Central Office Server và Cell Tower để phát mạng 3G/4G và sử dụng smartphone kết nối với mạng 3G/4G.
MÔ HÌNH CHUNG
NHÓM 31

## Slide 15
MÔ HÌNH MẠNG
NHÓM 31
  Phân tách hợp lý thành bốn khu vực:
    Mạng Home Gateway
    Nhà cung cấp dịch vụ Internet đám mây
    Mạng nhà cung cấp dịch vụ (ISP)
    Mạng nhà cung cấp 3G/4G

## Slide 16
Để cung cấp internet cho tất cả các phần, cần có một đám mây hoạt động như một bộ chuyển tiếp cáp từ cổng
Coax7 đến cổng Eth6
  Mở Cloud  Chọn tab Config  Chọn Ethrnet6  Cable
  Chọn Cable  Ô Port chọn Ethernet6  Add
MÔ HÌNH MẠNG
NHÓM 31
CÀI ĐẶT DỊCH VỤ INTERNET
Bật cable trên cổng Ethernet6
Cài đặt nhà cung cấp Internet

## Slide 17
Gán thông số ở các đường mạng FastEthernet0/0, FastEthernet1/0, FastEthernet2/0
MÔ HÌNH MẠNG
NHÓM 31
GÁN ĐỊA CHỈ IP

## Slide 18
MÔ HÌNH MẠNG
NHÓM 31
CÀI ĐẶT DNS SERVER
  Cấu hình địa chỉ IP cho DNS Server
  Chọn tab Desktop
  Chọn IP Configuration
  Chọn Static và nhập các thông số bên hình
  Thiết lập tên miền
  Chọn tab Services
  Chọn DNS
  Nhập các thông số bên hình
  Add

## Slide 19
  Cấu hình địa chỉ IP cho IoT Server
  Chọn tab Desktop
  Chọn IP Configuration
  Chọn Static và nhập các thông số bên hình
MÔ HÌNH MẠNG
NHÓM 31
CÀI ĐẶT IOT SERVER
  Thiết lập dịch vụ IoT trên IoT Server
  Chọn tab Services
  Chọn IoT
  Bật Service: On

## Slide 20
MÔ HÌNH MẠNG
NHÓM 31
CẤU HÌNH DHCP CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ IOE
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool cell
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.2.2
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.5
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool ioe
Router(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.3.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.2.2
Router(dhcp-config)#exit
Các câu lệnh cấu hình DHCP trên ISP

## Slide 21
MÔ HÌNH MẠNG
NHÓM 31
CẤU HÌNH DHCP CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ IOE
Trên Central Office Server
Mở Central Office Server
Chọn tab Config
Backbone.
Trên Central Office Server
Mở Central Office Server
Chọn tab Config
Backbone.

## Slide 22
MÔ HÌNH MẠNG
NHÓM 31
CẤU HÌNH DHCP CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ IOE
Smartphone kết nối mạng bằng 3G/4G
Smartphone kết nối dịch vụ IoT thành công

## Slide 23
MÔ HÌNH MẠNG
NHÓM 31
KẾT NỐI CÁC THIẾT BỊ IOT VỚI HOMEGATEWAY
Cấu hình IP cho Home Gateway
 Chọn tab Config
 Internet
 Chọn DHCP cho cấu hình IP
Cấu hình Wireless cho Home Gateway
 Chọn tab Config
 Wireless
 Chọn WPA2-PSK làm xác thực
 Nhập password: 21050401

## Slide 24
MÔ HÌNH MẠNG
NHÓM 31
KẾT NỐI CÁC THIẾT BỊ VỚI HOMEGATEWAY
Các thiết bị khi kết nối thành công sẽ được
hiển thị trên thiết bị điều khiển từ xa
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kết nối vào Home Gateway bằng Wireless
Bước 2: Kiểm soát các thiết bị từ xa
Chọn tab Config
Settings
Phần IoT Server chọn Remote Server
Nhập các thông tin như sau và bấm Connect.
  Server Address: 192.168.2.3
  Username: admin
  Password: admin

## Slide 25
NHÓM 31
ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ TỰ ĐỘNG
Gồm các thiết bị:
  1 bộ điều khiển viền phiên
  1 cảm biến nhiệt độ
  1 máy điều nhiệt: bộ phận làm mát và sưởi ấm
----------------------------------------------
from gpio import *
from time import *
def setup():
pinMode(0, OUTPUT)
pinMode(9, INPUT)
def loop(nhietdo):
print("Nhiet do: {} do C".format(nhietdo))
if nhietdo >= 29:
customWrite(0, 2)
delay(16000)
elif nhietdo <= 24:
customWrite(0, 1)
delay(16000)
else:
customWrite(0, 0)
setup()
temp = 0.0
while True:
nhietdo = ((analogRead(9) * 200.0) / 1023.0) - 100.0
if nhietdo != temp:
temp = nhietdo
loop(nhietdo)
Mã code điều chỉnh nhiệt độ tự động
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG

## Slide 26
NHÓM 31
ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ TỰ ĐỘNG
Mã code xử lý điều nhiệt tự động phù hợp
Trên thiết bị Máy điều nhiệt:
  Bước 1: Chọn Advanced để mở rộng
  Bước 2: Chọn Programming
  Bước 3: Chọn Thermostat (JavaScript)
  Bước 4: Chọn main.js.
Điều kiện:
  Nếu nhiệt độ ở trạng thái Cool thì bật máy sưởi ẩm.
  Nếu nhiệt độ ở trạng thái Heat thì bật máy làm mát.
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG

## Slide 27
NHÓM 31
ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ TỰ ĐỘNG
Khi nhiệt độ thì máy điều nhiệt sẽ báo xanh và bật máy sưởi ấm
Khi nhiệt độ thì máy điều nhiệt sẽ báo đỏ và mật máy làm mát
Khi nhiệt độ nằm trong khoảng thì máy điều nhiệt sẽ tắt
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG

## Slide 28
Gồm các thiết bị:
  1 bộ điều khiển viền phiên
  1 cảm biến độ ẩm.
  1 máy tưới nước
NHÓM 31
TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG
from gpio import *
from time import *
def setup():
pinMode(8, INPUT)
pinMode(2, OUTPUT)
pinMode(3, OUTPUT)
def loop(doam):
print("Do am: {} %".format(doam))
if doam < 60:
customWrite(2, 1)
customWrite(3, 1)
else:
customWrite(2, 0)
customWrite(3, 0)
setup()
temp = 0.0
while True:
doam = analogRead(8)/(10.0)
if doam != temp:
temp = doam
loop(doam)
----------------------------------------------
Mã code tưới nước tự động
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG

## Slide 29
NHÓM 31
TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG
t = time() # định dạng unix timestamp
today = ctime(t) # Chuyển đổi thành thời gian thực
print("Thoi gian hien tai la: " + today)
print('----------')
SetTime_Lawn = today[:11] + '08:00:00 ' + today[-4:]
print("Thoi gian duoc Set de bat may bom nuoc: " + SetTime_Lawn)
if today == SetTime_Lawn:
print("True")
digitalWrite(2, 1)
digitalWrite(3, 1)
delay(500000)
else:
print("False")
digitalWrite(2, 0)
digitalWrite(3, 0)
delay(80000)
Mã code quy trình bật máy bơm mỗi ngày vào 8h sáng
Nếu thời gian hiện tại trùng khớp với thời gian được set, máy bơm sẽ được bật và chờ đợi trong khoảng thời gian quy định.
Ngược lại, nó sẽ tắt máy bơm và chờ một khoảng thời gian ngắn trước khi kiểm tra lại.
 Điều này tạo ra một quy trình tự động, mang lại hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, đồng thời đảm bảo rằng cây trồng sẽ nhận được đủ nước mỗi ngày, đặc biệt là vào thời điểm quan trọng của buổi sáng.
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG

## Slide 30
NHÓM 31
TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG
Khi độ ẩm < 60% thì máy tưới nước sẽ tự động bật
Ngược lại thì máy tưới nước sẽ tắt.
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG

## Slide 31
NHÓM 31
BẬT ĐÈN SÁNG TỰ ĐỘNG
from gpio import *
from time import *
def setup():
pinMode(1, INPUT)
pinMode(8, OUTPUT)
def loop(anhsang):
print("Anh sang: {}%".format(anhsang))
if anhsang <= 20:
customWrite(8, 2)
print("He thong dang bat den.")
else:
customWrite(8, 0)
setup()
temp = 0.0
while True:
anhsang = analogRead(1)
if anhsang != temp:
temp = anhsang
loop(anhsang)
----------------------------------------------
Gồm các thiết bị:
  1 bộ điều khiển viền phiên
  1 cảm biến ánh sáng.
  1 đèn chiếu sáng
Mã code bật đèn sáng tự động
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG

## Slide 32
NHÓM 31
BẬT ĐÈN SÁNG TỰ ĐỘNG
Khi ánh sáng ban ngày =< 20% thì đèn sẽ tự động bật
Ngược lại thì đèn sẽ tắt.
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG

## Slide 33
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG
NHÓM 31
ĐIỀU CHỈNH NỒNG ĐỘ CO2
Thêm các điều kiện để quạt và cửa sổ tự động mở khi phát hiện dư nồng độ CO2
----------------------------------------------
Gồm các thiết bị:
  1 cảm biến CO2
  1 quạt
  1 cửa sổ

## Slide 34
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG
NHÓM 31
ĐIỀU CHỈNH NỒNG ĐỘ CO2
Khi nồng độ CO2 >= 0.14 thì quạt và cửa sổ đồng thời sẽ tự mở tự động,
Ngược lại thì quạt và cửa sổ đồng thời sẽ tự tắt.

## Slide 35
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG
NHÓM 31
BÓN PHÂN TỰ ĐỘNG
Gồm các thiết bị:
  1 bộ điều khiển viền phiên
  1 máy cảm biến độ pH trong đất.
  2 máy bón phân
----------------------------------------------
from gpio import *
from time import *
def setup():
pinMode(0, INPUT)
pinMode(2, OUTPUT)
pinMode(3, OUTPUT)
def loop(doph):
print("Do pH: {} %".format(doph))
if doph < 6 or doph > 7.5:
customWrite(2, 1)
customWrite(3, 1)
else:
customWrite(2, 0)
customWrite(3, 0)
setup()
temp = 0.0
while True:
doph = analogRead(0)/10.0
if doph != temp:
temp = doph
loop(doph)
Mã code quy trình bón phân tự động

## Slide 36
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG
NHÓM 31
BÓN PHÂN TỰ ĐỘNG
Khi độ ẩm < 60% thì máy tưới nước sẽ tự động bật
Ngược lại thì máy tưới nước sẽ tắt

## Slide 37
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG
NHÓM 31
SỬ DỤNG GIAO THỨC MQTT
Cài MQTT Broker trên thiết bị IoT Server
  Bước 1: Chọn tab Programming
  Bước2: New
  Bước 3: Global Script Project
  Bước 4: MQTT Broker – (Python)
  Bước 5: Create
Giao diện MQTT Broker

## Slide 38
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG
NHÓM 31
SỬ DỤNG GIAO THỨC MQTT
Cài MQTT Broker trên thiết bị SBC1 và PC0
  Bước 1: Chọn tab Programming
  Bước2: New
  Bước 3: Global Script Project
  Bước 4: MQTT Client – (Python)
  Bước 5: Create
Mã code xử lí kết nối tự động trên MQTT Client
def auto_connect():
broker = "192.168.2.3"
user = "admin"
password = "admin"
mqttclient.init();
mqttclient.connect(broker, user, password)
CLI.exit()
Để thiết lập một hệ thống MQTT với một client (SBC1) được sử dụng để xuất bản (publish) và một client khác (PC1) được sử dụng để đăng ký (subscribe) thì phải kết nối các client với Broker qua thư viện mqttclient.

## Slide 39
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG
NHÓM 31
SỬ DỤNG GIAO THỨC MQTT
Trên client SB1
  upload_Humedity(doam): gửi dữ liệu độ ẩm lên MQTT broker với topic là “NhietDo” và
  upload_Temperature(nhietdo): gửi dữ liệu độ ẩm lên MQTT broker với topic là “DoAm”.
   Giá trị nhiệt độ và độ ẩm được làm tròn đến hai chữ số thập phân và được chuyển đổi thành chuỗi trước khi được xuất bản. Sau khi xuất bản, hàm sử dụng CLI.exit() để thoát khỏi chương trình dòng lệnh.
def upload_Humedity(doam):
topic = "DoAm"
payload = "{:.2f}".format(doam)
qos = "1"
mqttclient.init();
mqttclient.publish(topic, payload, qos)
CLI.exit()
def upload_Temperature(nhietdo):
topic = "NhietDo"
payload = "{:.2f}".format(nhietdo)
qos = "1"
mqttclient.init();
mqttclient.publish(topic, payload, qos)
CLI.exit()
Mã code gửi dữ liệu nhiệt độ lên MQTT broker
Mã code gửi dữ liệu độ ẩm lên MQTT broker

## Slide 40
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG
NHÓM 31
SỬ DỤNG GIAO THỨC MQTT
Trên client SB1: Tạo một vòng lặp trong hàm main() để đọc giá trị nhiệt độ từ cảm biến analog 9 và
đọc giá trị độ ẩm từ cảm biến analog 8 sao cho không bị lặp giá trị.
  Nếu nhietdo != temp1  Thực hiện upload thông qua hàm upload_Temperature.
  Nếu doam != temp2  Thực hiện upload thông qua hàm upload_Humedity
auto_connect()
templ = 0.0
temp2 = 0.0
while True:
nhietdo= ((analogRead (9) * 200.0) / 1023.0) - 100.0
if nhietdo != temp1:
templ= nhietdo
upload_Temperature (nhietdo)
doam = analogRead(8)/10.0
if doam != temp2:
temp2 = doam
upload_Humedity (doam)
delay(16000)
Mã code đọc giá trị từ cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

## Slide 41
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG
NHÓM 31
SỬ DỤNG GIAO THỨC MQTT
Trên client PC0: Tạo một vòng lặp trong hàm main() để đọc các thông báo mới từ broker.
  2 lệnh gọi hàm để đăng ký (subscribe) các topics “NhietDo” và “DoAm” lên MQTT broker
  chỉ được gọi một lần ngoài vòng lặp, đảm bảo rằng chỉ đăng ký một lần và sau đó chờ đợi các thông báo mới.
auto_connect()
mqttclient.subscribe("NhietDo")
mqttclient.subscribe ("DoAm")
while True:
mqttclient.read_messages()
delay(16000)
Mã code đăng ký các kênh

## Slide 42
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG
NHÓM 31
SỬ DỤNG GIAO THỨC MQTT
Chuyển qua tab Desktop  Tìm MQTT Client để kiểm tra
Thấy rằng cả hai client đã tự động kết nối thành công với MQTT Broker

## Slide 43
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG
NHÓM 31
SỬ DỤNG GIAO THỨC MQTT
Trên client SBC1, trong mục Publish, tất cả các thông tin đã được tự động thực hiện một cách thành công và ổn định
Trên client PC0, trong mục Subscriptions, tất cả các kênh đã được đăng ký hiển thị một cách rõ ràng và đầy đủ.

## Slide 44
Message sau khi đăng ký kênh “NhietDo” và “DoAm” trên PC0
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG
NHÓM 31
SỬ DỤNG GIAO THỨC MQTT

## Slide 45
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG
NHÓM 31
SỬ DỤNG THINGS SPEAK
B1: Đăng ký tài khoản trên website thingspeak.com
B2: Sau khi hoàn tất việc đăng nhập.
B3: Chọn Channels  My Channels  New Channel.
B4: Trong New Channel nhập thông tin như sau và nhấn Save Channel.
Kết quả khi tạo thành công.

## Slide 46
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG
NHÓM 31
SỬ DỤNG THINGS SPEAK
Thiếp lập API Keys
Trong trang quản lý kênh, chọn vào mục “API Keys”. Khóa API này cho phép ghi dữ liệu vào kênh hoặc đọc dữ liệu từ kênh riêng tư. Khóa API được tạo tự động khi vừa tạo kênh mới.

## Slide 47
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG
NHÓM 31
SỬ DỤNG THINGS SPEAK
Đồ thị biểu diễn dữ liệu quan trắc nhiệt độ và độ ẩm trong nhà kính
Sau khi xử lý dữ liệu và chương trình sẽ có kết quả như sau:

## Slide 48
NHÓM 31
THANK YOU